## Slide 1: SPICE toolkit
N. Hirata (Univ. of Aizu)

## Slide 2: ユーザ定義座標系
Frame kernelに記述することで，新しい座標系を定義することができる
  座標系の種類（数字はFrame Class Number）
  慣性系（Inertial Frame）
    無回転
  固定系（Body-fixed Frame/PCK Frame）
    定常回転
  時系列回転系（Rotating Frame/CK Frame）
    非定常回転
  固定オフセット系（Fixed offset Frame)
    基準座標系に依存
  動的座標系（Dynamic Frame）
    基準座標系に依存（多くの場合回転）
<number>

## Slide 3: Pck Frame
Itokawa_fixed.tf
イトカワ固定座標系の定義を記述
  SPICE toolkit組み込み座標系には小惑星の固定座標系は含まれていない
¥begindata
FRAME_ITOKAWA_FIXED = 2025143
FRAME_2025143_NAME = 'ITOKAWA_FIXED'
FRAME_2025143_CLASS = 2
FRAME_2025143_CLASS_ID = 2025143
FRAME_2025143_CENTER = 2025143
OBJECT_2025143_FRAME = 'ITOKAWA_FIXED'
¥begintext
CLASSが2，中心
<number>

## Slide 4: Frame定義の必要要素
以下の5種類の情報が必要
Frame名称
Frame ID
  ペアでIDと名称の相互対応を記述
    FRAME_ITOKAWA_FIXED = 2025143
    FRAME_2025143_NAME = 'ITOKAWA_FIXED’
Class Number
    FRAME_2025143_CLASS = 2
Class ID
  Pck Frameでは中心天体（＝原点）のID
  CK FrameではCKのID（探査機構体座標系）
  それ以外ではFrame ID
    FRAME_2025143_CLASS_ID = 2025143
原点のIDまたは名称
    FRAME_2025143_CENTER = 2025143
この他にClass毎に必要な情報がある
<number>

## Slide 5: CK Frame
HAYABUSA_HP.TF
はやぶさ探査機関連の座標系定義を記述
¥begindata
FRAME_HAYABUSA_SC_BUS = -130000
FRAME_-130000_NAME = 'HAYABUSA_SC_BUS’
FRAME_-130000_CLASS = 3
FRAME_-130000_CLASS_ID = -130000
FRAME_-130000_CENTER = -130
CK_-130000_SCLK = -130
CK_-130000_SPK = -130
¥begintext
探査機の時系列姿勢情報は探査機時計で管理されているので，SCLKとSPKのIDを明示する必要がある
<number>

## Slide 6: Fixed offset Frame
基準とする座標系に対して一定の差（回転量，時間変化しない）をもっているものとして定義されている座標系
回転量は以下のいずれかの方法で表現される
  回転行列，オイラー角，クォータニオン
使用例
  地球上にある通信局のローカル座標系
  探査機や天体がどの方位，高度にあるかを考える際に必要
  地球固定座標系を基準として，その地点での「上」，「北」などを定義するよう，回転量を与える
  通信局の「位置」はspkで別途定義が必要
    PINPOINTユーティリティで地上局などのspkを作成できる
<number>

## Slide 7: Dynamic Frame
時系列で変化するが，天体の位置関係などの一定のルールに基づいて定義可能な座標系
  規則性がない座標系/姿勢の時系列変化はckを使う
例
  はやぶさHome Position座標系
  天体中心を指向する三軸安定衛星の姿勢計画
  太陽-地球固定座標系
<number>

## Slide 8: はやぶさHome Position座標系
はやぶさが小惑星とのランデブーを行っている間，小惑星との位置関係を記述するために用いられた
  原点: 小惑星中心
  Z軸: 小惑星-地球方向
  ZX平面: 地球-小惑星-太陽面
  右手座標系
はやぶさは+Z軸上付近を遊弋
<number>
+Z
+X
+Y
ZX plane

## Slide 9: はやぶさHome Position座標系 の動的定義
小惑星-地球-太陽の位置関係は小惑星と地球の公転により常に変化
  時系列で変化するが，天体の位置関係などの一定のルールに基づいて定義可能
Dynamic Frameを用いてHAYABUSA_HP座標系を定義
  hayabusa_hp.tf
<number>

## Slide 10: HAYABUSA_HP定義
先頭部分
  J2000を基準としてパラメータで定義
  3軸のうち2軸の方向を指定する（two-vector frame）
  FRAME_HAYABUSA_HP = -130900
  FRAME_-130900_NAME = 'HAYABUSA_HP’
  FRAME_-130900_CLASS = 5
  FRAME_-130900_CLASS_ID = -130900
  FRAME_-130900_CENTER = 2025143
  FRAME_-130900_RELATIVE = 'J2000’
  FRAME_-130900_DEF_STYLE = 'PARAMETERIZED’
  FRAME_-130900_FAMILY = 'TWO-VECTOR’
<number>

## Slide 11: HAYABUSA_HP定義
一軸目: +Z軸
  観測者（イトカワ）-対象物（地球）方向で定義
  光時補正，光行差補正は行なわない
  FRAME_-130900_PRI_AXIS = 'Z’
  FRAME_-130900_PRI_VECTOR_DEF
  = 'OBSERVER_TARGET_POSITION’
  FRAME_-130900_PRI_OBSERVER = 2025143
  FRAME_-130900_PRI_TARGET = 'EARTH’
  FRAME_-130900_PRI_ABCORR = 'NONE’
<number>

## Slide 12: HAYABUSA_HP定義
二軸目: +X軸
  観測者（イトカワ）-対象物（太陽）方向で定義
  地球-イトカワ-太陽は直交していないが，先の図示に対応した定義になる
  光時補正，光行差補正は行なわない
  FRAME_-130900_SEC_AXIS = 'X’
  FRAME_-130900_SEC_VECTOR_DEF
  = 'OBSERVER_TARGET_POSITION’
  FRAME_-130900_SEC_OBSERVER = 2025143
  FRAME_-130900_SEC_TARGET = 'SUN’
  FRAME_-130900_SEC_ABCORR = 'NONE'
<number>

## Slide 13: HAYABUSA_HP.TF
HAYABUSA_HP座標系の他に以下の二種類の座標系を定義
ITOKAWA_-Z_SUN_+X座標系
  原点: はやぶさ
  -Z軸: はやぶさ-小惑星方向
  ZX平面: 小惑星-探査機-太陽面
  はやぶさの観測機器が小惑星を指向
EARTH_ITOKAWA_P座標系
  原点: 地球
  Z軸: 地球-小惑星方向
  ZX平面: 小惑星-地球-太陽面
<number>

## Slide 14: two-vector frame定義で使用可能なベクトル
観測者-対象物方向ベクトル
  OBSERVER_TARGET_POSITION
  観測者と対象物の位置を結ぶベクトル
対象物表面最近点ベクトル
  TARGET_NEAR_POINT
  観測者から対象物の地表に最も近い地点へのベクトル
    球の場合はOBSERVER_TARGET_POSITIONと一致
<number>

## Slide 15: two-vector frame定義で使用可能なベクトル
対象物速度ベクトル
  OBSERVER_TARGET_VELOCITY
  観測者から見た時の対象物の速度ベクトル方向
固定ベクトル
  CONSTANT
  具体的なベクトルを指示
    ベクトルを定義する座標系
    ベクトルのXYZ成分または方位角（緯度，経度）
<number>

## Slide 16: サンプル
rendezvous_HP.c
2005年9月〜11月のはやぶさと小惑星イトカワとのランデブー期間中の探査機位置を求め，表示する
  はやぶさ軌道情報:
  hay_jaxa_050916_051119_v1n.bsp
  計算間隔: 1 hour
<number>

## Slide 17: 二種類のspk
２グループが同じ源泉データから独立に解析した
  JAXA版: hay_jaxa_050916_051119_v1n.bsp
  LIDARチーム版: hay_osbj_050911_051118_v1n.bsp
読み込むspkを変えて比較してみよう
より詳しく比較するには
  時間範囲を狭める
  座標系を小惑星固定座標系にする
<number>

## Slide 18: 姿勢/指向

## Slide 19: 探査機の姿勢
探査機自身で決定
  太陽センサでおおまかな姿勢を検出
  星センサ（ST: Star Tracker）で恒星を観測して，精密な姿勢を検出
  ジャイロで短時間の姿勢変動を測定
地上へ送信・蓄積
  姿勢情報カーネル(ck)の源泉
  探査機構体座標系が，基準座標系（例えばJ2000）に対してどこを向いているか，という形式の時系列情報
  通常，時刻はTIで記録（sclkが必要）
<number>

## Slide 20: 観測機器の向き
探査機構体（またはなんらかの座標系）に対して，どのように取り付けられているか
打ち上げ前に精密な測定
打ち上げ後にも確認可能（恒星観測など）
取り付け情報カーネル（ik,fk）の源泉
  可動部に乗っている場合はckで管理
外界に対する指向方向は探査機のck，fk，機器のikの指向情報をつなげることで明らかになる
<number>

## Slide 21: Sample Frame Tree and Chains
<number>

## Slide 22: 回転変換の表現方法
オイラー角
方向余弦行列
四元数（クォータニオン）
<number>

## Slide 23: オイラー角
軸周りの回転角度で表現する
角度なので理解しやすい（最初は）
回転軸は三種類必要
回転軸の選び方で様々な表し方があり，混乱しやすい
三角関数の演算が必要
特異点を持つ（回転の順番と角度によっては表現できないところがある）
x
y
z
<number>

## Slide 24: 方向余弦行列
回転行列そのもの
３つの直行する単位ベクトル
計算が簡単
9変数が必要なため冗長
x
y
z
(cx, cy, cz)
(ax, ay, az)
(bx, by, bz)
<number>

## Slide 25: 四元数（クォータニオン）
全ての回転変換は，ある軸（オイラー軸）周りの回転で表現可能
  四元数 [q0, q1,q2,q3] で回転を表現
4変数なので冗長（方向余弦行列よりはよい）
計算はやや難しい
特異点は存在しない
人工衛星や3D-CGの分野から利用が広まった
<number>
x
y
z
(e1, e2, e3)

## Slide 26: SPICE toolkitでの回転変換
探査機の姿勢など，変化するものはクォータニオンで情報を保存（ck）
姿勢の変化レートはroll, pitch, yawの角度レートとする
座標変換など，明示的な回転の計算では回転行列を用いる
  行列同士のかけ算，行列-ベクトルのかけ算などの関数が整備されている
各表現形式間の変換関数も整備されている
<number>

## Slide 27: サンプル3
lunar_footprint.c はやぶさの地球スイングバイ時に実施した月観測の状況を計算する
  姿勢の変更によるスキャン観測を実施
月面上における衛星直下点の経緯度
カメラ視線ベクトルと月面の交点（footprint，すなわち視野中心）の経緯度
footprint位置における太陽光の入射角，出射角，位相角
軌道情報に加え，探査機の姿勢と観測機器の視野方向情報が必要
<number>

## Slide 28: 日照条件の定義
入射角 (i)・出射角 (e)
  法線に対して入射光ベクトル・視線ベクトルがなす角度
位相角 (a/g)
  入射光ベクトルと視線ベクトルがなす角度
光散乱の物理において基本的なパラメータ
<number>
i
e
g

## Slide 29: サンプル
実行例
  $ ./lunar_footprint $(cat kernel_list_swingby )
  ../kernels/generic_kernels/spk/de403s.bsp is loaded.
  （中略，カーネルが多数読み込まれている）
  2004-05-17T09:30:00 20.15 -132.82
  （視線が月から外れている場合，直下点の緯度と経度のみ出力）
  2004-05-17T09:30:10 20.16 -132.82
  2004-05-17T09:30:09 -25.61 156.36
  30.30 52.84 82.85
  （視線が月にあたっている場合，直下点に加えて視線位置（footprint）の緯度，経度とその地点における位相角，入射角，出射角を出力）
<number>

## Slide 30: サンプル
gnuplotによるプロット例
  footprint位置の履歴
<number>

## Slide 31: サンプル
gnuplotによるプロット例
  日照条件の履歴
<number>

## Slide 32: gnuplot TIPS
2004-05-17T11:29:50という書式の時間情報をX軸に示す
  > set xdata time
  > set timefmt “%Y-%m-%dT%H:%M:%S”
  > set format x “%m/%d\n%H:%M”
<number>

## Slide 33: 使用したカーネル
サンプル2に加えて
20040517-20040517_att.bc
  はやぶさの姿勢情報（ck）
amica31.ti
  カメラの視線ベクトル情報（ik）
hayabusa.tsc, naif0010.tls
  はやぶさの時刻情報（sclk）とうるう秒情報（lsk）
  ckははやぶさの時計で情報が記録されているため
<number>

## Slide 34: 使用した関数
getfov_c ( instid, BCVLEN, STRLEN, STRLEN,
shape, frame, bsight, &n_bcv, bounds );
カメラの視線ベクトル情報を取得
入力用引数
  instid: 機器のID (-130102 = AMICA)
  BCVLEN, STRLEN, STRLEN: おまじない
出力用引数
  shape: 機器視野形状（AMICAは矩形）
  frame: 視線ベクトル情報の座標系
  bsight: 視線ベクトル
  &n_bcv, bounds pos: 視野境界を定義するベクトルを得るための変数群
<number>

## Slide 35: 使用した関数
subpnt_c ( "Intercept: ellipsoid" ,
Target, et, "IAU_MOON", "LT+S",
Observer, subpoint, &trgepc, subsrfvec );
探査機の直下点を得る
入力用引数
  “Intercept: ellipsoid”: 直下点の定義方法
  Target: 対象天体のSPICE name
  et: 時刻
  “IAU_MOON”: 座標系（通常は対象天体の固定座標系）
  “LT+S”: 光時，光行差補正
  Observer: 観測者（探査機）のSPICE name
出力用引数
  subpoint: 直下点の三次元座標
  &trgepc: 光時遅延を考慮した観測時刻
  subsrfvec: 直下点-観測者のベクトル
<number>

## Slide 36: 使用した関数
sincpt_c ( "Ellipsoid", Target, et,
"IAU_MOON”, "LT+S", Observer,
frame, bsight, xpoint, &trgepc,
xsrfvec, &found );
視線ベクトルbsightと天体との交点を得る
入力用引数（略）
出力用引数
  found : 視線ベクトルと天体が交点を持つ場合真，ない場合偽となる．SpiceBoolean型の変数
<number>

## Slide 37: foundフラグ
観測機器の視線ベクトルが月表面と交わらない場合もあり得る
  カメラが月の方を向いていない
  姿勢情報がない時間帯
sincpt_c関数は交点が見つかった場合にのみ，foundフラグを立てる
  マクロ: SPICETRUE (1) or SPICEFALSE (0)
foundフラグが立っていない場合は交点座標の変数値は無意味
フラグを監視して変な値は出力させないようにする
SPICE toolkitを使う常套手段
<number>

## Slide 38: 使用した関数
reclat_c (rectan, &radius, &lon, &lat );
  三次元座標(rectan)を経緯度（半径，経度，緯度）に変換する
dpr_c();
  degree per radian
ilumin_c ( “Ellipsoid”, Target, et, "IAU_MOON",
“LT+S”, Observer, Spoint, &trgepc, xsrfvec, &phase, &incidence, &emission);
指定時刻における天体上の一点(Spoint)での観測者から見たときの見かけの日照条件（入射角，出射角，位相角）を得る
<number>

## Slide 39: 実習課題
配布されているAMICA画像の一枚一枚について，その画像を取得した時の以下の情報を求めるプログラムを作成せよ
  小惑星上視線位置の緯度と経度
  小惑星上探査機直下点の緯度経度
画像取得時刻はTI，UTCどちらで与えてもよい
入力方法
  手入力
  添付ファイルの一覧表（またはその改変版）読み込み
  FITS画像のヘッダを読み込み
    wcstools (http://tdc-www.harvard.edu/wcstools/)がおすすめ
<number>