## Slide 1: AMICA
N. Hirata (Univ. of Aizu)
Notes: <number>

## Slide 2: AMICA Asteroid Multiband Imaging Camera
はやぶさ搭載カメラ
  光学航法用カメラ（ONC-T）の別名
  可視-近赤外域の分光画像（分光フィルタ）
  偏光フィルタ（使用せず）
機器スペック
  Nakamura et al. (2001)
1st scientific result
  Saito et al. (2006)

## Slide 3: SPEC
FOV (field of view)
  5.7 x 5.7 deg
焦点距離
  仕様値: 120 mm
  実測値: 120.8 mm
    恒星観測による測定値，amica31.ti参照
検出器
  1024 x 1024 pixel (使用領域: 1024 x 1000）
  pixel size: 12 x 12 µm
IFOV (Instantaneous FOV)
  ~20 arcsec
分解能
  1 m/pixel@10 km
  50 mm/pixel@500 m
ビット分解能: 12 bit
機上データ処理
  スミア (smear) 補正
  JPEG非可逆圧縮
    8 bit化
    主にv-bandデータ
  可逆圧縮
    主にマルチバンドデータ
    ビニングとセット
  ビニング (binning) 処理
    2x2, 4x4…

## Slide 4: AMICAのフィルタ体系
ECAS (Eight Color Asteroid Survey) system（小惑星の地上観測で使用）に近い波長を選択
300-1100 nmに7波長
Nakamura et al. (2001)

## Slide 5: AMICA false color composite
http://www.isas.ac.jp/docs/ISASnews/No.302/isas-hayabusa.html

## Slide 6: AMICAのターゲットと成果
地形に関するもの
全体形状
  Demura et al. (2006)
  Gaskell et al. (2006)
表面詳細地形，地質
  Miyamoto et al. (2007)
Boulder形状，サイズ分布
  Nakamura et al. (2008)
  Michikami et al. (2008, 2010)
クレーター
  Hirata et al. (2009)
分光，測光に関するもの
多色分光，宇宙風化
  Ishiguro et al. (2007)
衛星探索
  Fuse et al. (2008)

## Slide 7: Hayabusa project Science data archive
http://darts.isas.jaxa.jp/planet/project/hayabusa/index.html

## Slide 8: AMICA images at HAYABUSA Project Science Data Archive
FITS形式の元データとjpeg形式のサムネイル画像
撮像時期によって分類
  クルージングフェイズ（恒星撮像など）
  地球スイングバイ（月，地球）
  ゲートポジション（距離~20km）
  ホームポジション（距離~7km）
    全周撮像，衝条件，極方向移動，位相角変更
    カラー撮像
    後期の一部はクローズアップもあり
  降下，タッチダウン時（距離<4km）
    クローズアップ
  較正観測

## Slide 9: FITS image format http://fits.gsfc.nasa.gov/
Flexible Image Transport System
The standard data format used in astronomy and small body explorations
Used for the transport, analysis, and archival storage of scientific data sets
  Multi-dimensional arrays: 1D spectra, 2D images, 3D+ data cubes
  Tables containing rows and columns of information
Fix-sized text header providing metadata
  Unit size: 2880 byte
  “key = value” style

## Slide 10: 代表的なデータの種類
非可逆圧縮撮像
  v-band (550 nm)
  フル解像度，ビニング，トリミングなし
  スミア補正済み（降下時データを除く）
可逆圧縮撮像
  カラー撮像
  ビニング，トリミングあり
  スミア補正済み

## Slide 11: スミア (smear)
CCD画像センサのデータ転送方式の特性により，輝度の高い画素の転送方向に「にじみ」が出ること
  C-MOSの転送方式だとスミアは出ない

## Slide 12: ファイル名とヘッダの読み方
ファイル名はオンボード処理時刻，フィルタ情報を含む
FITSヘッダに撮像時刻など
  TI_0 = 2420769254 / 撮像時刻 (TI)
  UTC_0 = ‘2005-09-30T12:23:22.445238’ / 撮像時刻 (UTC)
  BINNING = 1 / ビニングの有無
  OUT_MODE= ‘LOSSY ’ / 圧縮方式
基本的にはXX_0の情報を参照すればよい
XX_1はスミア補正用の0sec撮像情報
ST_2420773724_v.fits
オンボード処理時刻 (TI)
フィルタ

## Slide 13: ds9によるAMICA画像の閲覧
http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/
ds9/FITSの場合，画像座標の原点は左下に来る
  一般には左上を原点とするソフト，データの方が多い
  AMICAの画像座標系も左上原点
  Zoom>Invert Yとすることで左上原点になる
はやぶさはItokawaの自転面（〜黄道面）上で観測
  Zoom>Rotate 270°とすることで「北」が上になる
  いわゆる「ラッコ」に見える向き
Itokawaは逆行自転
  Itokawaの北極は下向き
  Itokawaの北を上にするにはrotate 90°

## Slide 14: ds9 TIPS
frameで複数データの表示
ブリンク
  画像間の変化
  複数データの比較
立体視
  裸眼，補助器具，赤青合成