## Slide 1: Bundlerによる 小惑星形状認識
平田成（会津大学）

## Slide 2: 形状認識の目的
探査機のタッチダウン地点選定・運用のため
小惑星の体積を求め，質量計測の結果とあわせて密度推定や空隙率推定を行うため
小惑星の地形解析のため
  斜度分布
  重力分布
  大地形の形状

## Slide 3: はやぶさ初号機時
3つの独立チーム
工学系（ISAS/NEC）
  シルエット/リム形状法（一部Aizuモデルデータで補作）
理学系（会津大）
  ステレオ視
NASA Co-I (R. Gaskell, JPL)
  ステレオ視
  Shape-from-shading
探査機位置の再推定はLIDAR理学チームが実施

## Slide 4: はやぶさ初号機時の イトカワモデル
Aizu model
  会津大学出村裕英氏の研究グループによる
  手法: ステレオ視
  初版完成時期: 2005/10（グローバルマッピング約３週間後）
  ポリゴン数（最終時）: 4,285
  平均ポリゴン径: ~ 15 m
    HP撮像の10-20 pixelメッシュ
  自転軸推定精度: ~ 3 deg

## Slide 5: はやぶさ初号機時の イトカワモデル
Gaskell model
  JPL（当時，現PSI）W. Gaskell氏による
  手法: ステレオ視＋Shape-from-Shading
  初版完成時期: ランデブー終了後
  ポリゴン数（最終時）: 3,145,728
  平均ポリゴン径: ~ 0.2 m
    HP撮像の0.3 pixelメッシュ，近接撮像の1 pixelメッシュ（有効解像度はメッシュと同程度かやや大きいと思われる）
  自転軸推定精度: ~ 0.005 deg

## Slide 6: 各モデルの利用
タッチダウンサイト検討
  工学系モデル・理学系モデル
初期成果論文
  理学系モデル (Aizu model)
その後の詳細解析
  Gaskell model
Eng. model
Gaskell model
Aizu model

## Slide 7: Gaskellモデルの再現度
はやぶさが
撮影した
実際の画像
模擬画像
時刻
探査機位置・姿勢
天体，光源位置，機器情報
形状モデル

## Slide 8: 使用技術
Structure from Motion (SfM): 移動するカメラで取得された多視点画像を用いた形状推定手法
  バンドル調整法（Bundle adjustment）では，複数の画像をまとめて処理可能（初号機時，会津モデルでは2枚ペアまたは3枚セットの処理）
  画像が増えることで，特徴点の位置推定精度とカメラパラメータ（＝探査機位置・姿勢情報）精度が向上することが期待される
  コンピュータビジョン（CV）分野では「枯れた」技術となり，有用なライブラリ，ソフトウェアが多く活用可能（Bundlerなど：初号機時にはスクラッチから開発）

## Slide 9: 使用技術
Multi-view Stereo (MVS): 複数画像を用いたステレオ視による形状推定手法
  初号機会津モデルの手法そのものはこちらに相当
  SfMと同じく，CV分野では枯れた技術（実装例としてPMVS2などがある）
Shape-from-Shading: 物体についた陰影から形状を推定する手法（類似用語としてphotoclinometry, photometric stereo）
  小領域，小スケールの形状推定に適する
  Gaskellモデルでも使用

## Slide 10: 形状モデル構築処理フロー
疎なモデル作成:
Structure from Motion (SfM) による
形状framework構築
密なモデル作成:
形状frameworkの中を
埋める
Shape-from-Shadingに
よる密なモデル構築
E. Prados, 2006
面積相関法などによる
pixel単位でのステレオ視
特徴点の取れない領域には「穴」の存在する疎なモデル

## Slide 11: Bundlerによる処理例
はやぶさ初号機のAMICA画像を入力としたイトカワの形状復元例
  HPからの全自転位相画像約100枚を使用
  処理時間は数分
  Aizuモデルのポリゴン数（頂点数）と同程度の特徴点密度
Bundler by N. Snavely, Photo Tourism project

## Slide 12: Bundler + PMVS（密なモデル作成ツール）
千葉工大並木氏による小惑星模型画像の処理例

## Slide 13: Bundler
Cornell UniversityのN. Snavelyが開発したSfMを行なうオープンソースソフトウェア
コンピュータビジョン業界で広く使われている
  新技術と比較するベンチマークテスト時の基準