## Slide 1: SPICE toolkit (part 1)
N. Hirata (Univ. of Aizu)

## Slide 2: 科学データと補助データ
Science (Instrument) Data
  ある観測の結果として，直接取得されたデータ
Ancillary Data
  ancillary: 付随，補助
  科学データに付随し，補助するデータ
    データに意味付けを行う
  メタデータ：データのデータ
    デジカメ画像の場合：カメラ機種名，露出時間，F値，撮影地（ジオタグ）
  科学データと同じぐらい重要
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Ancillary Data
月惑星探査において，補助データは探査機の運用記録として保存される
補助データの管理，利用のため必要な
  データ保存フォーマット
  データの読み出し方法
  データ利用のためのルーチン
を定義する枠組みが必要
<number>

## Slide 5: SPICE
NASAジェット推進研究所(JPL)が開発した，補助データに関する枠組み
補助データを保存するファイル
  カーネル(kernel）
補助データを扱うツール
  SPICE toolkit (or NAIF toolkit)
ミッションに依存しない，共通の枠組み
  日本でも「はやぶさ」以降使われている
  「かぐや」，「あかつき」...
<number>

## Slide 6: 語源
S
P
I
C
E
Spacecraft
Planet
Instrument
C-matrix
Events

## Slide 7: 運用計画とSPICE
運用記録
  どのようにしてデータが取得されたか
  過去の探査機の状態を記録
運用計画
  いつどうやってデータを取得するのがよいか
  未来の探査機の状態が必要
  将来のことを扱うが，考え方は運用記録と同じ
  SPICEで運用計画を立てることができる
<number>

## Slide 8: SPICEの活用例
はやぶさが
撮影した
実際の画像
SPICEを使って
作成した
模擬画像
時刻
探査機位置・姿勢
天体，光源位置，形状
機器情報
<number>

## Slide 9: カーネル
補助データの実態であるデータファイル
  OSのkernelと語源は同じ（果物の芯，核心）
情報の種類ごとに個別のファイルで保存
  ミッション共通のカーネルとミッション固有のカーネルがある
  共通
    天体の位置（軌道）情報，うるう秒情報など
  固有
    探査機の位置情報，カメラの視野情報など
<number>

## Slide 10: SPICE Kernels Family
SPK
  Spacecraft and Planet Ephemeris
PcK
  Planetary Constants, for natural bodies
    Orientation
    Size and shape
IK
  Instrument
CK
  Pointing (“C-matrix”)
EK
  Events
  The Events kernel idea has not taken hold. After Cassini it may disappear
FK
  Reference frame specifications
SCLK
  Spacecraft clock correlation data
LSK
  Leapseconds
Meta-Kernel (a.k.a. “FURNSH kernel”)
  Mechanism for aggregating and easily loading a collection of kernel files
Plate kernel
  Shape model

## Slide 11: Text and Binary Kernels
SPICE text kernels are:
  text PCK (the most common type of PCK)
  IK
  FK
  LSK
  SCLK
  MK (“Furnsh” meta-kernel)
SPICE binary kernels are:
Architecture Independent
  SPK
  binary PCK (exists only for Earth and moon)
  CK
Architecture Dependent
  ESQ (part of the E-kernel)
  DBK (database kernel)
  Plate kernel

## Slide 12: SPICE Toolkitでできること
一言で言えば以下の二点
  kernelからのデータ読み出し
  データの変換
    座標系の変換
    時間系の変換
データも，データ変換のための情報もkernelに含まれている
  必要な全てのカーネルを用意し，読み込むことが重要
<number>

## Slide 13: SPICE Toolkit
入手元
  http://naif.jpl.nasa.gov/naif/toolkit.html
  ftp://naif.jpl.nasa.gov/
動作環境
  FORTRANで開発後，C, IDL, MATLAB, Javaへ移植
  UNIX系OS（linux, solaris, MacOSX, Cygwin）とWindows上で動作
今回はC版（CSPICE）を使用
  f2cでFORTRANから移植
  関数名: SPKEZR → spkezr_c
  引数などの使い方はC/FORTRANで同じ
<number>

## Slide 14: ドキュメント
toolkit本体とともに配布
  doc/ディレクトリ
    HTML版もavailable
  Users guide (API一覧）
  詳説文書（required reading）
toolkit配布元にて入手可能なもの
  チュートリアル（.pdf/.ppt）
  自習用キット
    “Hands-on”レッスン
<number>

## Slide 15: SPICE IDとSPICE Name
SPICE toolkitにおいて識別すべき要素
  天体
    惑星（小天体を含む）と衛星
  探査機とその搭載機器
  座標系
SPICEではこれらにIDと名称を付与し，識別できるようにしている
  整数値のIDコードは一意な識別子
    主に古い関数で用いる
  名称はそのエイリアス
    比較的新しい関数で用いる
<number>

## Slide 16: SPICE IDとSPICE Nameの例
自然天体と系の重心は正の整数
  0 ‘SOLAR SYSTEM BARYCENTER’
    10 ‘SUN’
  1 ‘MERCURY BARYCENTER’
    199 ‘MERCURY’
  3 ‘EARTH MOON BARYCENTER’
    399 ’EARTH’
    301 ‘MOON’
  2000001 ‘CERES’
  2025143 ‘ITOKAWA’
<number>

## Slide 17: SPICE IDとSPICE Nameの例
人工天体のID (S/C ID) は負の整数
  -130 ‘HAYABUSA’, ‘MUSES-C’
  -131 ‘SELENE’
  -500 ‘RSAT’, ‘SELENE Relay Satellite’
  -502 ‘VSAT’, ‘SELENE VRAD Satellite’
人工天体の搭載機器，内部座標系はS/C IDx1000-機器番号
  -130000 ‘HAYABUSA_SC_BUS_PRIME’
  -130102 ‘HAYABUSA_AMICA’
  -130200 ‘HAYABUSA_NIRS’
<number>

## Slide 18: SPICE IDとSPICE Nameの例
慣性座標系や自然天体に関係する座標系は基本的にはSPICE Nameを用いる
  ‘J2000’
  ‘ECLIPJ2000’
  ‘EARTH_FIXED’
  ‘IAU_MOON’
  ‘ITOKAWA_FIXED’
多くはtoolkit内で定義されているが，FK, IKなどでローカル定義を行うこともできる
  -130900 ‘HAYABUSA_HP_FRAME’
  -130910 ‘ITOKAWA_-Z_SUN_+X’
  これらはHAYABUSA_HP.TFで定義
<number>

## Slide 19: 実習の内容
時刻
  探査機の時計と地上の時計との相互変換
位置
  探査機と他の天体との位置関係の算出
方位
  探査機とその観測機器と他の天体との方位関係の算出
はやぶさを例に取り，SPICE toolkitを用いて様々な計算をしてみる
<number>

## Slide 20: 時刻

## Slide 21: いろいろな時系（time system）
国際原子時（TAI: International Atomic Time）
  一番正確な（日差< 10-9秒），一定刻みの時計
  セシウム原子の振動数が基準
  クォーツ時計の日差10-2秒程度
  暦と無関係
UT（世界時，Universal Time）
  地球の自転（昼/夜）を基準とする
  自転速度の変化に合わせて，刻みの伸び縮みがある
    UT1で10-2秒/日程度
<number>

## Slide 22: いろいろな時系（time system）
UTC(協定世界時，Coordinated Universal Time)
  「普通の」時計
  刻みは原子時による
  うるう秒（leap second）の挿入により，世界時(UT1)との差を0.9秒以内に抑える
    2012年6月30日に次回のうるう秒挿入予定
<number>

## Slide 23
<number>

## Slide 24: いろいろな時系（time system）
ET（暦表時, Ephemeris Time）
  軌道計算などに用いられていた
  地球の公転を基準とする
DT（力学時, Dynamical Time）
  ETに替わって用いられる（1984年以降）
  刻みは原子時による
  相対性理論に基づくので，基準位置によって異なる２種類の時系がある
  地球重心基準（TDT: Terrestrial Dynamical Time）
  太陽系重心基準（TDB: Barycentric Dynamical Time）
  TDT/TDBとETは連続していると見なされる（SPICE上ではET=TDBとして扱う）
<number>

## Slide 25: 探査機の時計（TI or SCLK）
ただのストップウォッチ
刻みは様々（tickと呼ぶ）
  はやぶさでは1/8192sec
  ただし，表示などは1/32sec
    ST_2420777432_v.fitsの2420777432は1/32sec刻みのTI（機上処理の時刻を表す）
進んだり，遅れたりする
“0”に戻ったりすることもある
  地球上での時刻との時刻合わせが必要
TIとTDBなどの時刻合わせ情報のカーネル：sclk
うるう秒情報のカーネル：lsk
<number>

## Slide 26: 参考： SPICE toolkit上でのSCLK表記
はやぶさの探査機時刻表記文字列は，三つの領域からなる
1/1036904580:184
Partition: Accounts for clock resets or counter roll-over.
省略時は”1”
Most Significant Clock Field:
Ranges from 0 to 4294967295 (232-1). Nominally 1/32 second increment.
観測データに通常付加される探査機時刻カウント(32bit)
Least Significant Clock Field:
Ranges from 0 to 255. Nominally 1/8192th of a second increment.
8bit分精密に時刻付けされた桁
Clock Field
Delimiter (not
a decimal point)
Partition
Delimiter
<number>
Notes: <number>

## Slide 27: 参考： SCLKカーネルファイルの例
\begindata
SCLK_KERNEL_ID = ( @2004-05-16 )
SCLK_DATA_TYPE_130 = ( 1 )
SCLK01_TIME_SYSTEM_130 = ( 1 )
SCLK01_N_FIELDS_130 = ( 2 )
SCLK01_MODULI_130 = ( 4294967296 256)
SCLK01_OFFSETS_130 = ( 0 0)
SCLK01_OUTPUT_DELIM_130 = ( 2 )
SCLK_PARTITION_START_130 = ( 0.0000000000000E+00 )
SCLK_PARTITION_END_130 = ( 2.72394880725000e+11 )
SCLK01_COEFFICIENTS_130 = (
3.35581810000000e+07 1.05712108106560e+08 3.12498634281155e-02
6.71126130000000e+07 1.05716204088659e+08 3.12498680057729e-02
1.34221477000000e+08 1.05724396054058e+08 3.12500050804245e-02
3.35548581000000e+08 1.05748972120553e+08 3.12495040835756e-02
3.69103013000000e+08 1.05753068055552e+08 3.12494335116753e-02
. . .
. . .
. . .
)
\begintext
SCLK value
1/32 sec刻みの
カウント値
ET value (TDB)
1 sec刻み
Clock Rate
およそ1/32
Time system ID:
1 -> TDB, Barycentric Dynamical Time
2 -> TDT, Terrestrial Dynamic Time
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: サンプル１
ti2utcはTIをUTCに変換
utc2tiはUTCをTIに変換
最も基本的なユーティリティの例
コンパイル
  $ gcc ti2utc.c /usr/local/lib/cspice.a –o ti2utc
  $ gcc utc2ti.c /usr/local/lib/cspice.a -o utc2ti
  環境によってはstrcpyで警告メッセージが出るかも
  cspice.aがSPICE toolkitのライブラリ
<number>

## Slide 29: サンプル１（続き）
実行例
  $ ./ti2utc
エラーメッセージが出るはず
  必要なカーネルが見つからない
    hayabusa.tsc HAYABUSAのSCLK
    naif0010.tls うるう秒情報
  ソースコードにファイル名が直書きになっている
  ファイルをutc2tiと同じ場所にコピーするか，ソースコードにカーネルへのフルパスを記入して再度コンパイル
<number>

## Slide 30: サンプル１（続き）
実行例
  $ ./ti2utc 2420777432
  2005-09-30T12:27:38
  $ ./utc2ti 2005-09-30T12:27:38
  2420777432
TIとUTCの相互変換ができる
<number>

## Slide 31: サンプル１（続き）
ti2utcとutc2tiで使用したtoolkitの関数
  furnsh_c: カーネル読み込み
  scs2e_c: SCLK string to ET
    TI（文字列，表示用）をetに変換
    etはSpiceDouble型，単位は秒
    tick単位 (SpiceDouble) が入力ならsct2e_cを使う
  et2utc_c: etをUTC文字列に変換
    UTCの出力フォーマットを選べる
  utc2et_c: UTC文字列をetに変換
  sce2t_c: etをTI (tick単位) に変換
    最終的には256で割ってはやぶさの1/32sec刻み時計の値を得る
<number>

## Slide 32: カーネル読み込みの実際的な対処
カーネル名の直書きはよくない
  通常カーネルは特定の場所にひとまとめにしておいた方がよい
  実行ファイルの場所も不定
  カレントディレクトリも不定
  必要なカーネルは多岐にわたり，数も不定
実際的な対処
  引数で指定
  環境変数を利用
  メタカーネル（カーネルのリスト）を利用
<number>

## Slide 33: 位置

## Slide 34: カルテシアンの６要素
ある時点（epoch）における軌道上の物体の状態の表現
  位置（X,Y,Z）
  速度（Vx,Vy,Vz）
SPICEでは，SpiceDoubleの配列で表現
  3要素で位置
    SpiceDouble position[3];
  6要素で状態（位置＋速度）
    SpiceDouble state[6];
<number>

## Slide 35: ケプラーの軌道６要素
軌道要素の他の表現例
  軌道の形状
    軌道長半径: a
    離心率: e
  軌道の配置
    軌道傾斜角: i
    昇交点赤経: Ω
    近点引数: ω
  軌道上の位置
    平均近点角: M
元期: epoch
<number>
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orbit1.svg

## Slide 36: 座標系
中心
  地球 (Geocentric)，太陽 (Heliocentric)，他の天体・惑星 (Planetocentric)，探査機
座標軸の向き
  慣性系に固定 (Non-rotating)
  自転する天体に固定 (Body-fixed)
緯経度の地理座標系，地心座標系
  Geocentric, Geographic
<number>

## Slide 37: J2000 (J2000.0)
2000年1月1.5日（基準元期，元来はこの元期そのものをJ2000と呼ぶ）における，
  春分点方向をX軸
  地球赤道面をXY平面
  地球北極方向をZ軸
にした右手系の慣性座標系（これを赤道座標系と呼ぶ）
天体暦（れき）の基準座標系
<number>

## Slide 38: SPICEにおける座標系
さまざまな座標系が用いられる（frameと呼ばれる）が，互いに座標系は変換可能
  座標変換（回転，並進）
  時間依存性のある動的変換と静的変換
SPICEでは座標系間の変換をユーザから隠蔽した形で処理する
  座標系を指定すれば内部で変換してから出力
  カーネルによって座標系変換の鎖が構築
  時間を指定すれば動的な変化も適用可能
  明示的な座標変換のため，回転行列を用いてもよい
<number>

## Slide 39: Sample Frame Tree and Chains

## Slide 40: 光時補正と光行差補正
光速が有限であるため，見かけの位置が実際の位置と異なる現象
  観測対象が高速移動している場合，遠い場合，観測者が高速移動している場合に顕著
光時（light time）
  対象の運動と，対象までの距離に依存
光行差（aberration of light）
  観測者の運動と，対象の方向に依存
SPICEではこれらを簡単に補正できる
  補正手順はユーザから隠蔽されている
<number>

## Slide 41: 光時補正（light time: LT）
時刻tに探査機に届く光は，t-LTに対象を出発している
対象がある速度で移動していると，LTの間に位置が変わる
時刻tにおける探査機から見た対象の見かけの位置は，実際にはt-LTでの対象の位置
見かけの位置
時刻t
実際の位置
時刻t
LT
時刻t-LT
<number>

## Slide 42: 光行差補正（stellar aberration）
探査機がある速度で運動しているとき，観測対象の見かけの位置が移動する
雨が「前」から降ってくるように見えるのと同じ原理
地球の場合の光行差
  自転による日周光行差
  公転による年周光行差
<number>

## Slide 43: 位置情報の取得
何種類か関数がある
  spkpos_c, spkezr_c, spkezp_c…
  違いは引数の与え方や，読み出し内容（位置/速度）など
基本的な引数
  時刻（ET）
  対象物
  観測者（原点）
  座標系
  光時補正，光行差補正の有無，手法
<number>

## Slide 44: 位置情報の取得例
SpiceDouble pos[3], lt;
spkpos_c ("MUSES-C", et, "IAU_EARTH",
"LT+S", "EARTH", pos, &lt);
入力用引数
  "MUSES-C": 対象
  et: 時刻
  “IAU_EARTH”: 座標系（地球固定座標系）
  "LT+S": 光時補正と光行差補正を実施（不要なら"NONE"）
  "EARTH": 観測者（原点）
出力用引数（ポインタ渡し）
  pos: 位置
  lt: 距離（光時補正の副産物．光速での所要時間の形で得る）
<number>

## Slide 45: サンプル2
「はやぶさ」は2004年5月に地球をスイングバイした
swingby.cは以下を計算し，出力する
  地球を原点とした探査機および月の三次元的な位置関係
    座標系は以下の二種類
    J2000（慣性系）（光時，光行差補正なし）
    IAU_EARTH（地球固定）（光時，光行差補正あり）
  地球（中心）-探査機間距離
  計算期間は2004/05/17 00:00 (UTC) から2週間，1時間刻み
計算結果はテキストファイルにリダイレクトして，gnuplotなどでプロットすることができる
<number>

## Slide 46: サンプル2
実行例
  $ ./swingby $( cat kernel_list_swingby.txt ) #bash系の場合
  $ ./swingby `cat kernel_list_swingby.txt` #csh/tcsh系の場合
  ../kernels/generic_kernels/spk/de403s.bsp is loaded.
  （中略，カーネルが多数読み込まれている）
  2004-05-17T00:00:00
  （時刻）
  -734524.5782 41762.3969 400351.9557
  （地球固定座標系でのはやぶさの位置）
  -355598.9079 164270.4869 78935.3132
  （地球固定座標系での月の位置）
  456478.3420 577093.7550 400152.2902
  （J2000系でのはやぶさの位置）
  338844.4167 196607.7645 78794.9630
  （J2000系での月の位置）
  837587.0953
  （地球-はやぶさ間の距離）
  座標系の原点は地球，単位はすべてkm
<number>

## Slide 47: サンプル2
gnuplotでの表示例
  > splot "swingby_naru.txt" u 8:9:10, "swingby_naru.txt" u 11:12:13
  赤がはやぶさの軌道
  緑が月の軌道
<number>

## Slide 48: サンプル2
gnuplotでの表示例
  > splot "swingby_naru.txt" u 2:3:4, "swingby_naru.txt" u 5:6:7
  赤がはやぶさの軌道
  緑が月の軌道
<number>

## Slide 49: 使用したカーネル
kernel_list_swingbyにフルパスを記載
de403s.bsp
  惑星と月の軌道情報（spk）
  NASA/JPLのDEシリーズに基づく
  最新版はde421
  de403sはやぶさ当時の古い版
pck00010.tpc
  惑星と月の自転，形状情報（pck）
  最新版
hayabusa_20040516-20040531.bsp
  はやぶさの軌道情報（spk）
<number>

## Slide 50: 課題
サンプルプログラムを実行し，動作を確認せよ
ti2utcとutc2tiははやぶさデータアーカイブ（http://darts.jaxa.jp/planet/project/hayabusa/）にある画像データの撮像時刻を調べてみること
swingbyはプロットを作成してみること
<number>

## Slide 51: 課題
はやぶさの打ち上げ（2003年5月）からイトカワ到着（2005年9月）までの軌道情報をイトカワの軌道，地球の軌道と併せて調べ，図示できるようにせよ
はやぶさの軌道情報
  HAYABUSA/spk/hayabusa_cruise.bsp
イトカワの軌道情報
  Itokawa/spk/sb_25143_140.bsp
地球-はやぶさ間の距離の時間変化も図示すること
<number>

## Slide 52: 補足説明
位置関係を客観視するための計算の場合は光行差などの補正は不要
  観測計画（カメラ，アンテナの方向を調べる場合）などでは必要となる
はやぶさの軌道情報がない時刻を計算しようとするとエラーとなる
  briefコマンド（cspiceに含まれている）でspkの中身を確認できる
<number>

## Slide 53: 軌道の表現方法
<number>
慣性系
太陽-地球固定座標系

## Slide 54: 太陽-地球固定座標系
<number>